ПЛАСТИНЧАТЫЕ       ТЕПЛООБМЕННИКИ

Преимуществом пластинчатых теплообменников является компактность,

высокотехнологичность, ремонтопригодность, высокий коэффициент теплопередачи до 96%.

Разборные пластинчатые теплообменники представляют собой конструкцию из пластин (материалы – нержавеющая сталь, сплавы, титан) и уплотнений, которые собраны в виде пакета стягиваемого болтами в раме. Используются при теплообменных процессах с жидкими и  газообраз-ными средами, паром, загрязненными средами, пластичными массами. Пластины производства Funke Германия. Гарантия на оборудование – 18 месяцев.

Рабочие параметры

- Давление не более 2,5 МПа (не более 25 бар);

- Температура – от -400 С до +1900 С;

- Мощность –  до 28000 кВт;

- Максимальный расход –  до 1170 м3/час.

Блочные тепловые пункты     Тепловой пункт (ТП) представляет собой модульный агрегат, предназначенный для тепловых сетей (ТЭЦ, РТС или котельной) системе отопления, вентиляции или горячего водоснабжения жилых и производственных помещений.

Рабочие параметры

- Рабочее давление - 1,0/1,6 МПа;

- Рабочая температура - до 195 °С;

- Мощность от 20кВт;

- Теплоноситель: вода, пар.

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  ПЛАСТИНЧАТЫХ  ТЕПЛООБМЕННИКОВ

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ - отопление; вентиляция; горячее водоснабжение; теплые полы; подогрев компонентов грязей для грязелечебниц; установка тепловой рекуперации; геотермальные установки.

ПИЩЕПЕРЕРАБОТКА - нагревание сырого, густого и газированного соков, желе, минеральной воды; охлаждение для фракционирования растительного масла; приготовление винных, коньячно-спиртовых изделий; пастеризация молока и сливок; дистиллирование воды.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - охлаждение сточных (циркуляционных, промывочных) вод; охлаждение эмуль-сий; охлаждение гидравлических масел; охлаждение жидкости для шлифования; охлаждение воды для обжиговых печей и автоклавов; охлаждение трансмиссионного масла; охлаждение крепких щелочных растворов; охлаждение серной и других кислот; охлаждение закалочного масла; охлаждение краски; охлаждение печной воды; охлаждение смесей; охлаждение машинных охладителей; охлаждение двигателей судов, кораблей забортной водой; холодильные установки.

ПОДОГРЕВ ВОДЫ В БАСЕЙНАХ, хлорирование морской и пресной воды оборудованием проточного электролиза.

Для  подбора  теплообменника и блочного теплового пункта  –

необходимо  заполнить  опросный  лист

Сроки поставки теплообменников от 5 дней до нескольких недель в зависимости от типа теплообменника;

Дополнительно - сервисное обслуживание, чистка, замена комплектующих (пластин, уплотнений), изменение (наращивание) мощностей эксплуатируемых теплообменников.

ПромТехСервис также предлагает: подогреватели  водо-водяные,  подогреватели  паро-водяные,  трубные пучки для пароводяных подогревателей, узлы  тепловые элеваторные, элеваторы,  запорную  арматуру  (задвижки,  клапана, краны и др.)

# Text boxes

|  | «ПРОМТЕХСЕРВИС» |  | Гарантия завода- изготовителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 344065 г. Ростов-на-Дону, ул. Геологическая, 9 |  | тел. (863) 2-944-223 многоканальный | e-mail: 2944223@mail.ru |